## Slide 1
光镊原子转移的
Monte Carlo 模拟
方法与结果汇总
Notes: 讲解
本报告汇总光镊原子转移的Monte Carlo物理方法与已完成的结果。内容按实验问题、交接过程、初态与噪声、存活统计、实验对照以及相干性计算范围展开。正文23页，附录6页。结论说明已经得到的结果和模型适用范围，不安排后续研究或改进任务。
来源与口径
reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/survival_curves.csv
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/survival_curves.csv
reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/REPORT.md
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/REPORT.md

## Slide 2
反复交接以后，还能剩下多少原子
论文实验散点，不同操作得到不同的存活曲线
02
Chart: 实验存活比例
| 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30
手工 200 μs | 0.9867 | 0.95827 | 0.84835 | 0.7172 | 0.62353 | 0.52648 | 0.34237
手工 400 μs | 0.99165 | 0.98381 | 0.95945 | 0.91859 | 0.87458 | 0.82394 | 0.68982 | 0.58332 | 0.49264 | 0.41436
手工 600 μs | 0.98578 | 0.98653 | 0.98173 | 0.95764 | 0.94466 | 0.91346 | 0.81546 | 0.72683 | 0.65019 | 0.57322
优化 400 μs | 0.99 | 0.98963 | 0.98204 | 0.97173 | 0.95881 | 0.94037 | 0.89874 | 0.81535 | 0.7412 | 0.66338
模拟要解释曲线的差别，也要解释差别从哪里来
Notes: 讲解
这是整个模拟要回答的实验问题。横轴每一次计单程，接走和送回各计一次。手工200微秒的实验只到30次，其余到60次。图只显示论文提取的中心值，误差条上下限保留在来源文件中。现在先不解释为什么，只提出要由模型回答的两个差别：衰减形状为何不同，优化波形为何保留更多原子。
来源与口径
reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/point_residuals.csv
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/point_residuals.csv
https://arxiv.org/html/2403.12021v4

## Slide 3
一次虚拟实验的三个环节
抽一个初态，沿着势阱运动，再判断能否留下
03
1 抽取初态
2 计算运动
3 判断去留
Chart: 速度（cm/s）
Chart: 位置（μm）
Chart: 能量 / kB（μK）
 | 0 | 0
 | -45 | -45
 | 25 | 25
绿线留下，红线丢失
许多次虚拟实验的结果，组成一条存活曲线
Notes: 讲解
三幅图表示同一计算的逻辑顺序，不是三个独立实验。左图来自实际位点束缚初态采样的教学样本。中图是仓库历史一维600微秒放回轨迹。右图用同一个有限高斯阱表示束缚与未束缚总能量。真实计算在三维中逐颗重复这些步骤，之后将结局汇总成概率。此页用于建立总体方向，下面逐一展开。
来源与口径
simulation/level2_joint_transfer/src/continuous_transfer/initialization.py
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/simulation/level2_joint_transfer/src/continuous_transfer/initialization.py
simulation/level1_transfer_1d/outputs/level1_transfer_1d/demo/thermal_example_trajectory.csv
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/simulation/level1_transfer_1d/outputs/level1_transfer_1d/demo/thermal_example_trajectory.csv
simulation/level2_joint_transfer/src/continuous_transfer/noisy_survival.py
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/simulation/level2_joint_transfer/src/continuous_transfer/noisy_survival.py

## Slide 4
一轮交接：接走、等待、送回
以手工 400 μs 操作为例，一轮共 900 μs
04
接走 400 μs
等待 100 μs
送回 400 μs
Chart: 位置（μm）
Chart: 阱深（μK）
30 轮连续进行，每轮都接着上一轮的末态
Notes: 讲解
上图是移动阱中心，下图是两束光的名义深度。接走400微秒，等待100微秒，送回400微秒。等待时SLM关闭，AOD独自束缚原子。放回是控制波形的时间反向，不是把原子的速度反向。30轮包含60次单程交接。深度以U/kB的正值表示阱深，非原子温度。边沿画为理想开关，未引入额外平滑。
来源与口径
simulation/level2_joint_transfer/src/continuous_transfer/protocol.py
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/simulation/level2_joint_transfer/src/continuous_transfer/protocol.py

## Slide 5
接走原子时，势阱怎样变化
横向势能截面，名义束腰 1.11 μm
05
起点
Chart: U / kB（μK）
两阱重合
Chart: 
移动阱离开
Chart: 
等待
Chart: 
原子能否跟上，要看它在变化的势阱里怎样运动
Notes: 讲解
蓝线为两束光相加后的势能。左侧先只有原点的静止阱，随后移动阱在原点加深，再带着深阱移到2.4微米。实际原子是否跟随，由当时的位置、速度和受力共同决定，势阱最低点不能直接当成原子的轨迹。四幅图是解析势阱截面，不含噪声及位点差异，也没有声称它们是实验图像。
来源与口径
simulation/level2_joint_transfer/src/continuous_transfer/protocol.py
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/simulation/level2_joint_transfer/src/continuous_transfer/protocol.py
simulation/level2_joint_transfer/src/continuous_transfer/engine.py
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/simulation/level2_joint_transfer/src/continuous_transfer/engine.py
reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/PARAMETERS.md
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/PARAMETERS.md

## Slide 6
原子会跟随，也会在阱里振动
仓库一维放回示例：600 μs，初始温度 5 μK
06
Chart: 位置（μm）
每一步：由势阱的坡度算力，再更新位置和速度
Notes: 讲解
这幅图直接读取历史一维演示的热原子轨迹，不能当成最新三维19微开尔文标定样本。灰线是AOD中心，蓝线是原子。整体趋势相似，但原子在中心附近振动；中心停止后，振动仍继续。这幅图说明必须求原子的实际运动，不能只把光镊中心轨迹当作原子轨迹。牛顿方程的逐小步推进方法在附录用公式说明。
来源与口径
simulation/level1_transfer_1d/outputs/level1_transfer_1d/demo/thermal_example_trajectory.csv
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/simulation/level1_transfer_1d/outputs/level1_transfer_1d/demo/thermal_example_trajectory.csv
simulation/level2_joint_transfer/src/continuous_transfer/engine.py
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/simulation/level2_joint_transfer/src/continuous_transfer/engine.py

## Slide 7
同样的操作，会遇到不同的初态
按仓库束缚初态方法抽样，T = 19 μK，仅作分布示意
07
位置相同，速度也可能不同
沿光轴的分布更宽
Chart: 横向速度（cm/s）
Chart: 沿光轴位置 z（μm）
Monte Carlo 把这些初态差异逐颗保留下来
Notes: 讲解
从同一温度下抽取180个可见样本。左图是横向位置与速度，右图比较横向与光轴方向的位置。沿光轴的束缚较弱，所以范围更宽。实际初态在各自的位点深度下抽取，并要求完整三维高斯势中的总能量小于零。初始化只做一次，后续轮次不重新抽取。这里用新教学种子，图中样本不是8192条定量结果的一个子集。
来源与口径
simulation/level2_joint_transfer/src/continuous_transfer/initialization.py
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/simulation/level2_joint_transfer/src/continuous_transfer/initialization.py
reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/PARAMETERS.md
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/PARAMETERS.md

## Slide 8
随机噪声让原子的能量走向不同
谐振近似中的教学示例，不是本次标定轨迹
08
Chart: 高于阱底的能量（μK）
粗橙线：平均能量
光强和指向的涨落，像不断给原子小的随机推力
Notes: 讲解
示例用dE=ΓE dt+√Γ E dW的精确解，Γ=10/s，初始高于阱底能量40微开尔文，八个随机实现。橙线是理论平均40 exp(Γt)。教学模型对应弱强度噪声的相位平均能量扩散，用来说明平均上升可以伴随单颗能量上下变化。正式标定直接对完整高斯势中的力施加随机扰动，三维传播，不使用这条简化能量方程。
来源与口径
reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/PHYSICS.md
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/PHYSICS.md
simulation/level2_joint_transfer/src/continuous_transfer/noisy_survival.py
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/simulation/level2_joint_transfer/src/continuous_transfer/noisy_survival.py
https://doi.org/10.1103/PhysRevA.56.R1095

## Slide 9
平均能量一样，损失也可以不同
两组构造分布：每组 100 颗，平均能量均为 80 μK
09
Chart: 原子数
| 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160
较集中 | 0 | 0 | 20 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0
较分散 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
高于阱底的能量（μK）
达到 140 μK 的原子：较集中 0 颗，较分散 20 颗
Notes: 讲解
这是专门构造的离散分布，不能当作生产模型的直方图。两组均有100颗、平均高于阱底能量80微开尔文。取固定阱深140微开尔文时，能量达到或超过140的原子在该静态模型中未束缚。窄分布没有，宽分布有20颗。正式多阱时变过程仍在指定目标阱检查能量，这里只展示分布尾部为什么重要。
来源与口径
reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/PHYSICS.md
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/PHYSICS.md
simulation/level2_joint_transfer/src/continuous_transfer/noisy_survival.py
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/simulation/level2_joint_transfer/src/continuous_transfer/noisy_survival.py

## Slide 10
在指定时刻，判断原子是否仍被束缚
等待结束查移动阱，送回结束查静止阱
10
等待结束：移动阱
送回结束：静止阱
Chart: 能量 / kB（μK）
零能量 | 0 | 0
束缚 | -65 | -65
丢失 | 35 | 35
Chart: 能量 / kB（μK）
零能量 | 0 | 0
束缚 | -65 | -65
丢失 | 35 | 35
总能量 E < 0：留下；E ≥ 0：记为丢失
Notes: 讲解
这里用两口分开的高斯阱解释能量判据，线条为势能，水平短线是两个示例总能量。远处势能设为零，所以目标阱中的动能加势能小于零记为束缚。零以上记为丢失，这是该模型的检查点近似，不能说每一个微小时间步都立刻执行丢失判定。等待结束在AOD中判断，送回结束在SLM中判断。示例水平线不是计算得到的粒子轨迹。
来源与口径
simulation/level2_joint_transfer/src/continuous_transfer/noisy_survival.py
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/simulation/level2_joint_transfer/src/continuous_transfer/noisy_survival.py
simulation/level2_joint_transfer/src/continuous_transfer/protocol.py
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/simulation/level2_joint_transfer/src/continuous_transfer/protocol.py

## Slide 11
反复交接时，同一批原子一路往下走
手工 400 μs，最终共同模型，初始 8192 颗
11
Chart: 剩余原子数
第 60 次：4260 颗
保留每颗原子的历史，丢失后不补充新原子
Notes: 讲解
这是归档真实存活计数，不是每轮重新抽样。原子将位置和速度带入下一轮，上一轮造成的激发继续影响下一轮。丢失轨迹提前结束，不补原子，所以分母始终是8192。每一轮提供等待和放回两个检查点，即单程计数增加2。原子总能量不必单调上升，但在吸收式丢失规则下存活数只能不增。
来源与口径
reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/survival_curves.csv
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/survival_curves.csv
simulation/level2_joint_transfer/src/continuous_transfer/noisy_survival.py
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/simulation/level2_joint_transfer/src/continuous_transfer/noisy_survival.py

## Slide 12
计数以后，得到存活概率
手工 400 μs 的第 60 次转移
12
Chart: 原子数
| 留下 | 丢失
原子数 | 4260 | 3932
4260 / 8192
52.0%
样本更多，比例更稳定；物理假设仍需要单独验证
Notes: 讲解
初始8192颗，末点存活4260颗，丢失3932颗。相除得到52.0020%。这一步才把许多轨迹汇总成概率。8192来自两个独立新种子各4096颗。抽样误差在p约0.5时95%区间半宽约1.08个百分点，但不包含物理模型和时间步误差。
来源与口径
reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/survival_curves.csv
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/survival_curves.csv
reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/VALIDATION.md
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/VALIDATION.md

## Slide 13
四种操作的差别，放在同一套物理条件下
400 μs 手工与优化波形的直接比较
13
移动到哪里
势阱有多深
Chart: 中心位置（μm）
Chart: 阱深（μK）
共用初温、束腰和噪声，只改变操作时长与波形
Notes: 讲解
两图由归档的手工三次位置曲线、48%二次加深阶段和PDF提取的优化控制点计算。优化节点用原来的三次样条，不额外夹紧导数或平滑。温度、束腰和噪声共用，200/400/600手工仅改变时长。避免一条曲线配一套温度或噪声。优化曲线控制的是阱中心与深度，原子轨迹仍需要另算。
来源与口径
simulation/level2_joint_transfer/src/continuous_transfer/protocol.py
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/simulation/level2_joint_transfer/src/continuous_transfer/protocol.py
reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/PARAMETERS.md
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/PARAMETERS.md
reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/ml_vector_nodes.json
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/ml_vector_nodes.json

## Slide 14
快速交接的曲线明显接近实验
手工 200 μs，比较范围只到第 30 次
14
Chart: 存活比例
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
模拟 | 1 | 0.99353 | 0.96338 | 0.948 | 0.91357 | 0.89685 | 0.86487 | 0.84558 | 0.80786 | 0.78882 | 0.75574 | 0.73511 | 0.70117 | 0.68347 | 0.65295 | 0.63623 | 0.60767 | 0.59143 | 0.56519 | 0.55212 | 0.5271 | 0.5127 | 0.48865 | 0.47449 | 0.45264 | 0.44214 | 0.42188 | 0.41125 | 0.39282 | 0.38574 | 0.36804
实验中心值 | 0.9867 | 0.95827 | 0.84835 | 0.7172 | 0.62353 | 0.52648 | 0.34237
曲线误差从 19.11 降到 2.76 个百分点
Notes: 讲解
最终共同模型相对旧基线的RMSE从19.11下降至2.76个百分点。但不能将全部改善归因于噪声，因为同时确认了手工控制曲线、谱系数和初态条件等问题。这里显示实验散点中心值，最大点偏差4.47个百分点，仍未全部进入±2个百分点参照带。曲线的30次以后没有实验散点，未展示或验收。
来源与口径
reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/survival_curves.csv
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/survival_curves.csv
reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/point_residuals.csv
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/point_residuals.csv
reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/metrics.csv
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/metrics.csv
reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/REPORT.md
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/REPORT.md

## Slide 15
400 μs 的后期损失仍然不足
手工 400 μs，模型后期高估存活
15
Chart: 存活比例
实验中心值 | 0.99165 | 0.98381 | 0.95945 | 0.91859 | 0.87458 | 0.82394 | 0.68982 | 0.58332 | 0.49264 | 0.41436
后期平均高估约 10 个百分点
Notes: 讲解
本组是剩余差距最明显的一组。n>20的平均残差约+9.99个百分点，总RMSE6.54，相比基线6.43没有整体改善。后期过多原子留在模型中，不能用另三条曲线的改善掩盖。图只显示实验中心值，不构造实验似然或统计通过判断。
来源与口径
reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/survival_curves.csv
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/survival_curves.csv
reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/point_residuals.csv
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/point_residuals.csv
reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/metrics.csv
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/metrics.csv
reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/REPORT.md
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/REPORT.md

## Slide 16
600 μs 与优化波形也更接近实验
两组仍有一些存活率偏低的点
16
手工 600 μs
优化 400 μs
Chart: 存活比例
实验中心值 | 0.98578 | 0.98653 | 0.98173 | 0.95764 | 0.94466 | 0.91346 | 0.81546 | 0.72683 | 0.65019 | 0.57322
Chart: 存活比例
实验中心值 | 0.99 | 0.98963 | 0.98204 | 0.97173 | 0.95881 | 0.94037 | 0.89874 | 0.81535 | 0.7412 | 0.66338
曲线误差分别为 3.44 和 3.19 个百分点
Notes: 讲解
左手工600微秒RMSE3.44个百分点，右优化400微秒3.19个百分点。二者的早期与后期平均残差均偏负，意味着模拟损失略多。图中是实验中心值，不显示误差条。缩放范围一致，便于比较两种操作的结果。详细每点残差见来源。
来源与口径
reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/survival_curves.csv
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/survival_curves.csv
reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/point_residuals.csv
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/point_residuals.csv
reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/metrics.csv
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/metrics.csv

## Slide 17
三条曲线改善，400 μs 仍有缺口
与全部对应实验散点比较，误差越小越接近
17
Chart: 曲线误差 RMSE（百分点）
| 手工 200 μs | 手工 400 μs | 手工 600 μs | 优化 400 μs
原基线 | 19.111 | 6.4318 | 15.5437 | 13.0571
共同模型 | 2.7644 | 6.5418 | 3.4371 | 3.1925
共同模型有进展，但四条曲线尚未全部解释到目标范围
Notes: 讲解
RMSE是把各点偏差平方后平均再开方，单位是百分点。四组分别比较，不能只报联合平均。旧基线与最终模型用的参考散点及归一化相同。此处误差是模拟和实验的差距，不是模拟自身统计误差。±2个百分点仍是比较参照，而非由论文误差条推导的严格验收标准。
来源与口径
reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/metrics.csv
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/metrics.csv
reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/REPORT.md
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/REPORT.md

## Slide 18
400 与 600 μs 的实验差别未被模型复现
第 60 次转移，模型给出几乎相同的存活率
18
Chart: 存活比例
| 手工 400 μs | 手工 600 μs
实验中心值 | 0.41436 | 0.57322
模拟 | 0.52002 | 0.52673
实验有明显差别，模型还没有把这个差别算出来
Notes: 讲解
直接从point_residuals.csv取末点：手工400实验约41.4%，600约57.3%。归档报告正文写41.8%与CSV有小差别，此处以原散点CSV为准。最终模拟400约52.0%，600约52.7%。这是模型对操作时长的相对反应仍不正确的具体表现，不只是整体曲线上下平移的问题。
来源与口径
reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/point_residuals.csv
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/point_residuals.csv
reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/metrics.csv
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/metrics.csv
reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/REPORT.md
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/REPORT.md

## Slide 19
同样的噪声变化，对三种操作的影响不同
归档中的共同参数对照，三组使用同一批初态
19
Chart: 曲线误差（百分点）
| 5.75 | 6.5
手工 400 μs | 6.86 | 5.39
手工 600 μs | 2.71 | 5.83
优化 400 μs | 3.37 | 4.37
400 μs 更接近了，另外两组却偏得更多
Notes: 讲解
局部选参对照为T19微开尔文、束腰1.11微米、N2048、同seed。RIN由5.75e-9增大到6.5e-9/Hz，400的RMSE6.86到5.39，600由2.71到5.83，优化400由3.37到4.37。这一对照反映了不同波形对同一噪声变化的不同响应。此页数值来自选参对照，样本池与上一页8192最终验证不同。
来源与口径
reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/REPORT.md
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/REPORT.md

## Slide 20
存活与相位分散
相位示意：轨迹差异带来不同的相位积累，橙线表示平均值
20
相位对齐
Chart: 
 | 0 | 0
 | 0 | 0
 | 0 | 0
 | 0 | 0
 | 0 | 0
 | 0 | 0
 | 0 | 0
 | 0 | 0
 | 0 | 0
相干度 C = 1
一起转过 90°
Chart: 
 | 0 | 1
 | 0 | 1
 | 0 | 1
 | 0 | 1
 | 0 | 1
 | 0 | 1
 | 0 | 1
 | 0 | 1
 | 0 | 1
相干度 C = 1
相位散开
Chart: 
 | 0 | 0
 | 0 | 0.70711
 | 0 | 1
 | 0 | 0.70711
 | 0 | 1.2246e-16
 | 0 | -0.70711
 | 0 | -1
 | 0 | -0.70711
 | 0 | -2.7756e-17
相干度 C = 0
存活率高，不代表内部状态的相位仍然一致
Notes: 讲解
一个箭头代表一次轨迹中两个内部态的相对相位。这里用单位圆上的数值线段表示8个相位。左侧全部同向，中间共同转90度，右侧在圆周等间隔分散。共同相位偏移会改变条纹位置，但不降低C；彼此分散使平均向量变短。不同原子不需要相互干涉，统计可以是同一个位点的重复实验。图为精确构造示例，非本次计算输出。
来源与口径
simulation/level2_joint_transfer/src/level4_roundtrip_coherence/dephasing.py
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/simulation/level2_joint_transfer/src/level4_roundtrip_coherence/dephasing.py
simulation/level2_joint_transfer/src/continuous_transfer/noisy_survival.py
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/simulation/level2_joint_transfer/src/continuous_transfer/noisy_survival.py

## Slide 21
回波可以抵消一部分相位差
示例：三条线代表三种稳定的相位转速
21
不加回波
中间加一次理想回波
Chart: 相位（rad）
Chart: 相位（rad）
前后两段的相位误差能抵消多少，取决于它们是否相似
Notes: 讲解
用三种固定失谐比较自由相位与理想回波后的残余相位。中间施加瞬时π脉冲，相位误差在后半程以相反符号累积，末端抵消。图取相对时间0到1，不是具体脉冲实验数据。运输过程中的光移随位置和光强改变，所以真实回波未必完全抵消。仓库有限脉冲计算还保留约20.3微秒脉冲期间的原子运动，需要传播内部量子态。
来源与口径
simulation/level2_joint_transfer/src/level4_roundtrip_coherence/dephasing.py
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/simulation/level2_joint_transfer/src/level4_roundtrip_coherence/dephasing.py
simulation/level2_joint_transfer/src/continuous_transfer/engine.py
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/simulation/level2_joint_transfer/src/continuous_transfer/engine.py
simulation/level2_joint_transfer/src/continuous_transfer/protocol.py
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/simulation/level2_joint_transfer/src/continuous_transfer/protocol.py

## Slide 22
本次计算的范围
存活率和相干性分开说明
22
本次存活标定 | 仓库中的相干性扩展
三维运动与随机扰动 | 沿轨迹累积差分光移
统计留下和丢失 | 统计相位分散
与四条实验曲线比较 | 比较回波与有限脉冲
400 μs 后期存活偏高 | 与本次存活标定分开计算
存活统计与相干性计算分别对应不同的观测量
Notes: 讲解
左列是最新随机扩散存活标定实际输出。右列是仓库已有相干性扩展能够计算的量，但它没有与本次最终噪声条件一起完成新的联合验证。内部态模型的η=1.3e-4仍是简化假设。使用半经典路径，没有求完整运动波函数，也没有自旋相关力对运动的反馈。读者不能把两批结果合成一次已经完成的联合证明。
来源与口径
simulation/level2_joint_transfer/src/continuous_transfer/noisy_survival.py
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/simulation/level2_joint_transfer/src/continuous_transfer/noisy_survival.py
simulation/level2_joint_transfer/src/continuous_transfer/cli.py
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/simulation/level2_joint_transfer/src/continuous_transfer/cli.py
simulation/level2_joint_transfer/src/level4_roundtrip_coherence/dephasing.py
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/simulation/level2_joint_transfer/src/level4_roundtrip_coherence/dephasing.py
reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/REPORT.md
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/REPORT.md

## Slide 23
汇总结论
三条曲线明显改善，400 μs 后期仍高估存活
23
逐颗算运动
汇总成概率
对照实验结果
Chart: 末点存活比例
| 200 μs n=30 | 400 μs n=60 | 600 μs n=60 | 优化 n=60
实验 | 0.34237 | 0.41436 | 0.57322 | 0.66338
模拟 | 0.36804 | 0.52002 | 0.52673 | 0.63477
Notes: 讲解
结束时回到第一页提出的问题。每条轨迹由初态、时变势和噪声决定，检查点将它转成留下或丢失，多次抽样给出存活曲线。最后不能只说拟合成功：三条明显改善，400微秒后期仍高估。右侧用四组真实实验末点与模拟末点对照，200取n30其余取n60。相干性部分描述内部态的相位变化，与本次存活标定结果分开解释。这里汇总已完成工作的结论，不延伸为后续任务安排。
来源与口径
reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/survival_curves.csv
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/survival_curves.csv
reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/point_residuals.csv
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/point_residuals.csv
reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/metrics.csv
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/metrics.csv
reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/REPORT.md
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/REPORT.md

## Slide 24
附录：共同模型参数
四条曲线共用，同一组参数不能视为唯一测量结果
附录 1
量 | 共同取值
初温 / 名义束腰 | 19 μK / 1.11 μm
静止阱 / 移动阱深 | 140 / 280 μK
AOD 强度噪声谱 | 5.75 × 10⁻⁹ /Hz
机械步长 / 噪声间隔 | 0.0125 / 0.05 μs
最终验证样本 | 4096 × 2 = 8192
SLM 在短时间内近似安静，短途比较关闭声透镜
Notes: 讲解
最终温度19微开尔文，名义束腰1.11微米，AOD单边相对强度噪声谱5.75e-9/Hz。SLM短时间近似安静，声透镜在短途近似下关闭。束腰已经在探索范围边界。两批新种子各4096原子，机械步长0.0125微秒，噪声间隔0.05微秒。位点差异和对准抖动按原归档固定，不单独按曲线调节。
来源与口径
reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/PARAMETERS.md
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/PARAMETERS.md
reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/REPORT.md
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/REPORT.md

## Slide 25
附录：为什么使用三维势阱
同一束光，横向和光轴方向的约束不同
附录 2
Chart: U / kB（μK）
初始位置与速度、受力和逃逸判断都在三个方向上计算
Notes: 讲解
曲线为束腰1.17微米、140微开尔文、波长1061纳米的说明性截面，与最终1.11微米参数分开。横向高斯衰减，沿光轴按瑞利长度变化。轴向较宽且曲率较低，所以束缚较弱。仅计算沿搬运方向的一维轨迹会漏掉横向和轴向能量交换或逃逸。空间运动采用经典粒子近似，不求完整运动波函数。
来源与口径
simulation/level2_joint_transfer/src/continuous_transfer/engine.py
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/simulation/level2_joint_transfer/src/continuous_transfer/engine.py
simulation/level2_joint_transfer/src/continuous_transfer/initialization.py
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/simulation/level2_joint_transfer/src/continuous_transfer/initialization.py

## Slide 26
附录：四个公式对应四个步骤
公式只补充物理含义
附录 3
物理步骤 | 表达式
势阱给出力 | F = −∇U
力改变运动 | m dv/dt = F，dr/dt = v
检查目标阱中的能量 | E = ½m¦v¦² + U目标
统计存活 | Sn = N留下 / N初始
随机性来自初态、位点条件和有物理含义的噪声
Notes: 讲解
第一行势能决定力，第二行牛顿方程决定轨迹，第三行目标阱能量给检查点束缚判据，第四行将保留轨迹计数变成存活比例。数值上用半步速度、一步位置、再半步速度反复推进，随机增量另按指定噪声间隔加入。每个时间步越小，越接近连续运动，但必须检查步长收敛。
来源与口径
simulation/level2_joint_transfer/src/continuous_transfer/engine.py
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/simulation/level2_joint_transfer/src/continuous_transfer/engine.py
simulation/level2_joint_transfer/src/continuous_transfer/noisy_survival.py
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/simulation/level2_joint_transfer/src/continuous_transfer/noisy_survival.py

## Slide 27
附录：样本误差与时间步误差
最终结果的精度来自两类不同的检查
附录 4
增加样本
噪声间隔减半
Chart: 95% 区间半宽（百分点）
| 256 | 4096 | 8192
半宽 | 6.125 | 1.5312 | 1.0828
Chart: 最大存活率差（百分点）
| 200 | 400 | 600 | 优化
最大差 | 1.123 | 1.05 | 1.44 | 0.708
增加样本不能消除时间步误差，更不能消除模型误差
Notes: 讲解
左图是p=0.5时二项独立抽样的近似95%半宽1.96 sqrt[p(1-p)/N]，不是实验误差也不包含模型误差。右图读取VALIDATION.md中的噪声间隔从0.05减为0.025微秒时最大存活率差，分别1.123、1.050、1.440、0.708个百分点。机械步长固定0.0125。噪声路径不做Brownian bridge耦合，所以是分布比较，不能要求单颗轨迹相同。机械步减半另有约0.68至2.12个百分点的差异，不能据此宣称亚百分点精度。
来源与口径
reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/VALIDATION.md
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/VALIDATION.md

## Slide 28
附录：长距离运输中的声透镜
光束形状变化会改变轴向束缚
附录 5
Chart: U / kB（μK）
短交接与长距离运输，应分别确认对应的光束形状
Notes: 讲解
图为单束像散高斯光的轴向势能，两个正交方向的焦点从重合到分别偏移正负zR、正负2zR。它不是两束独立AOD光的势叠加。快速扫频可以造成柱面透镜效应，降低或改变束缚。最终短交接标定采用关闭透镜近似，长距离扩展属于另一协议，不能混入Fig6d短交接曲线比较。图参数为教学用280微开尔文、1.17微米、1055纳米。
来源与口径
simulation/level2_joint_transfer/src/continuous_transfer/engine.py
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/simulation/level2_joint_transfer/src/continuous_transfer/engine.py
reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/REPORT.md
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/REPORT.md
https://arxiv.org/html/2403.12021v4

## Slide 29
附录：来源与数据范围
讲解备注保留逐页出处
附录 6
思路参考
仓库《蒙特卡洛模拟·大白话完整说明》
定量证据
2026-09-16 共同标定归档与原始散点
物理依据
Manetsch 等的光镊阵列论文；Savard 等的噪声加热理论
Notes: 讲解
所有定量实验对照直接读取归档CSV，没有重新运行全套标定。新增初态散点、势阱截面、噪声能量示意和相位示意在对应页面明确标为教学说明。历史单轨迹标明一维、600微秒和5微开尔文。数据来源冻结在4d5e200读取基准，原报告5bae8b0保留。源数据和构建脚本随报告提交。
来源与口径
docs/monte_carlo_plain_guide.md
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/docs/monte_carlo_plain_guide.md
reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/REPORT.md
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/REPORT.md
reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/survival_curves.csv
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/survival_curves.csv
reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/point_residuals.csv
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/point_residuals.csv
reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/metrics.csv
https://github.com/Yifan2709/MonteCarlo-Atom-Tweezer/blob/4d5e200/reports/movement_effects_v1_calibration_20260916/metrics.csv
https://arxiv.org/html/2403.12021v4
https://doi.org/10.1103/PhysRevA.56.R1095